- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Ortam ısısı 0 C / +25 C de sorunsuz çalışabilmelidir

- Cihaz -10C ve -35 C arasında herhangi bir ısıya set edilebilmelidir

- İstenilen ısı aralığı dışına çıktığında sesli ALARM vermelidir.

- Cihaz Dikey tip olmalı kapısı önden açılmalı ve blok kapı yapısına sahip olmalı.

- Cihaz sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır

- Cihazda kullanılan dijital termostat sayesinde kabin içi sıcaklıkları rahatlıkla gözlenebilmelidir.

- Cihazda bulunan dijital termostat sayesinde iç ısı hassasiyeti 1°C olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın alarm sistemi alt ve üst limit sıcaklıkları aşıldığında kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır

- Cihazın kontrol sistemi üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır

- Cihazda yüksekliği ayarlanabilir rotil ayak bulunmalıdır

- Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi CFC içermemelidir.

- Cihazın brüt hacmi en az 100 lt olmalıdır

- Cihaz tezgah altı model olmalı, hacim olarak fazla yer kaplamamalıdır

- Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihazın ISO 9001:2008, ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.

- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.