- Tezgah üstü kullanıma uygun olmalıdır.

- Sulu tip olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır ve haznedeki ısı dijital göstergeden izlenebilmelidir.

- Plazmayı 37 derecede eritebilmelidir.

- 6 Plazma torba kapasiteli olmalıdır.

- Sıcaklık değeri alt ve üst limitleri aştığında sesli ve görsel olarak alarm vermelidir.

- Yumuşak akrilik sepeti olmalıdır.

- Cihazın iç ve dış kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Temizlik ve bakım için cihazda su boşaltma vanası olmalıdır.

- Şehir şebeke voltajı ile çalışabilmelidir (220V 50Hz)

- Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.